El tren de rodaje está compuesto por el eje delantero,

el eje trasero, el sistema de frenado y el sistema

de dirección.

En el SEAT Exeo, tanto el eje delantero como el

eje trasero disponen de suspensiones multibrazo.

La función de la suspensión es asegurar la comodidad

de los pasajeros y mantener la estabilidad del

vehículo.

EJE DELANTERO

Este tipo de eje delantero multibrazo aporta las

siguientes ventajas:

- Una menor influencia de las fuerzas de tracción

sobre la dirección respecto a otros tipos de eje.

- Una alta precisión de direccionamiento.

- Un buen confort de rodadura.

En el eje delantero del SEAT Exeo, cada rueda se

une al vehículo por medio de cuatro brazos oscilantes,

una barra de dirección y un amortiguador.

EJE TRASERO

La ventaja del eje trasero multibrazo es que compensa

de manera independiente las diferentes fuerzas

transversales y longitudinales que inciden en

las ruedas durante la marcha del vehículo.

En el eje trasero del SEAT Exeo, cada rueda se une

al vehículo mediante un brazo superior, dos brazos

inferiores y un amortiguador.

SISTEMA DE FRENADO

El sistema de frenado del SEAT Exeo consta de frenos

de disco en las cuatro ruedas, de una gestión

de frenos ABS/ESP Bosch 8.0 y de un sistema de

tensado automático del freno de mano.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

El sistema de dirección del SEAT Exeo es una

dirección de cremallera asistida hidráulicamente,

que en una versión opcional varía su asistencia en

función de la velocidad